补充修改招标文件

第一点：招标文件第27页试剂设备参数请参照以下内容

| 序号 | 技术参数要求 | 情况说明 | 是否偏离 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术参数要求 |  |
| 1 | 基本要求：基于全自动进口发光检测平台，配套设备两台或以上，单台检测速度≧170测试／小时（5分） |  |  |  |
| 2 | 投标仪器要求为同型号，提供注册证（5分） |  |  |  |
| 3 | 同一检验项目组合（甲功、生殖激素、肿标、心肌、胰岛素、C肽指标等），需在同一仪器上开展检测（5分） |  |  |  |
| 4 | 配套单台设备至少有130个样本加载位；有急诊模式；设备故障率低（5分） |  |  |  |
| 5 | 配套单台设备试剂位≧25个（5分） |  |  |  |
| 6 | 项目组合（肿瘤6项）﹠甲状腺7项﹠性激素7项﹠胰岛素C肽）总吸样≦1200UL(5分) |  |  |  |
| 7 | 肿瘤检测项目中可扩展妇科特色肿瘤项目≧1项（5分） |  |  |  |
| 8 | 试剂机载稳定期≧20天（5分） |  |  |  |
| 9 | 试剂定标周期≧15天（5分） |  |  |  |
| 10 | 提供合作省内三甲医院名单，一家得一分，最多不超过5分（5分） |  |  |  |
| 二 | 其他要求 |  |
| 1 | 免费提供接入医院信息系统以及所有能确保系统正常运行配套设备（5分） |  |  |  |
| 2 | 免费负责后期所有售后服务（5分） |  |  |  |

第二点：招标文件第28页试剂设备参数请参照以下内容

| 序号 | 技术参数要求 | 情况说明 | 是否偏离 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术参数要求 |  |
| 1 | 基本要求： |  |  |  |
|  | 高亚液相（HPLC）离子交换液相色谱分析方法，可溯源到NGSP(美国国家糖化血红蛋白标准化组织)和IFCC（国际临床生化学会）3分 |  |  |  |
| 2 | 全血（1.5ML）／稀释模式（10UL）均可检测（3分） |  |  |  |
| 3 | 全自动HBALC检测，具有样本全自动溶血】自动进样、自动稀释等功能，无需手工溶血稀释等（3分） |  |  |  |
| 4 | 单波长比色法：415NM（3分） |  |  |  |
| 5 | 50个样本可同时上机，不间断连续上样（3分） |  |  |  |
| 6 | 配套设备中／英文操作系统可选，液晶显示屏触摸操作（3分） |  |  |  |
| 7 | 配套设备检测速度≦2.5分钟／测试（3分） |  |  |  |
| 8 | 配套设备具有COM口及RSR232口，可与医院LIS连接（3分） |  |  |  |
| 9 | 配套设备内置热敏打印机（3分） |  |  |  |
| 10 | 配套设备可同时储存10000个检测数据（3分） |  |  |  |
| 11 | 配套设备线性范围：4%-18%（3分） |  |  |  |
| 12 | 配套设备重复性：≦±3%（3分） |  |  |  |
| 13 | 配套设备准确性：≦±3%（3分） |  |  |  |
| 14 | 配套设备交叉感染率：≦0.1%（3分） |  |  |  |
| 15 | 具有自动混匀功能（3分） |  |  |  |
| 16 | 配套设备具有自动条形码扫描功能，试剂余量提示（3分） |  |  |  |
| 二 | 配置要求 |  |
| 1 | 提供接入医院信息系统以及所有能确保系统正常运行配套设备（6分） |  |  |  |
| 2 | 免费负责后期所有售后服务（6分） |  |  |  |

备注：进口药品试剂招标文件因内容修改，招标时间推迟至1月12日上午九点。

如有疑问请拨打采购中心胡主任：15867176622或施助理：13777846541